## Slide 1: 세종특별자치시 출퇴근 버스 노선 제안
세종특별자치시 인구 밀집 지역 버스 노선 설계

## Slide 5
‘행복도시’의 기존 설계
Chart: 장래 인구 추계
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
장래 인구 추계 | 348302 | 366165 | 382760 | 392129 | 410425 | 427317 | 443079 | 457827 | 471681 | 484717 | 496997 | 508534 | 519381 | 529572 | 539130 | 548097 | 556493 | 564333 | 571653 | 578517 | 584990 | 591076 | 596840 | 602324 | 607514 | 612399 | 616949 | 621104 | 624819 | 628055 | 630780
2050년까지 인구 60만명이 넘을 것으로 예상
대중교통 2링구조로, 자가용이 필요 없는 방식의 설계
도시 건설 때부터 일반도로의 차선을 줄임
간선도로 중앙에 BRT 전용차로 만듦
자전거 도로와 인도 너비를 넓힘
출처: 통계청, KOSIS 국가통계포털
https://www.dtnews24.com/news/articleView.html?idxno=739349
｜ 대중교통 위주 도시 설계 vs. 현재 상황

## Slide 6
2012년 출범 당시 100,751명에서
2023년 현재 391,376명으로
인구가 4배 가량 늘어난 지금도
교통량을 감당하기 힘듦
2020 행복도시 인근 교차로 서비스 수준
교차로명 | 구분 | 교통량 | 평균제어지체 | 서비스수준
 |  | (대/시) | (초/대) | (LOS)
합강교차로 | 4지 | 4,821 | 409.4 | FFF
은하수교차로 | 4지 | 3,538 | 70.3 | E
어진교차로 | 4지 | 3,403 | 64.7 | D
세종교차로 | 4지 | 4,067 | 54.8 | D
성금교차로 | 4지 | 3,806 | 54.3 | D
파란달교차로 | 4지 | 3,501 | 51.8 | D
새샘교차로 | 4지 | 4,381 | 50.6 | D
가람교차로 | 4지 | 2,771 | 46.8 | C
첫마을교차로 | 4지 | 2,309 | 38.3 | C
청사교차로 | 4지 | 2,091 | 37.6 | C
종합운동장 교차로 | 3지 | 3,283 | 36.4 | C
햇무리교동측네거리 | 4지 | 3,127 | 28.5 | B
나성4교남측삼거리 | 3지 | 2,233 | 21.6 | B
보롬교동측삼거리 | 3지 | 3,750 | 17.8 | B
출처: 지난해 11월 기준 교차로 서비스 수준 분석 결과(세종시 제공) 디트NEWS24(http://www.dtnews24.com)
https://www.sjpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=55025
2021년 세종시 내부 교통망 서비스 수준(LOS) 분석 현황
｜ 대중교통 위주 도시 설계 vs. 현재 상황

## Slide 7
Chart: 21년 세종시민 통근 비율
| 통근안함 | 통근함
21년 세종시민 통근 비율 | 0.41 | 0.59
Chart: 이용하는 주요 교통수단
| BRT버스 | 자가용(카풀포함) | 고속/시외버스 | 기차 | 자전거 | 오토바이 | 택시 | 통근/통학버스 | 도보 | 전동킥보드 | 기타
이용하는 주요 교통수단 | 1.1 | 76 | 0.4 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 1.3 | 12 | 0 | 0
| ‘대중교통 중심 도시’라는 초기 계획이 무색하게, 지속되는 자가용 이용 증가 및 대중교통 이용률 감소
출처: 2021년 세종특별자치시 사회조사 결과 요약본

## Slide 8
Chart: 일반시내버스/마을버스
| 이용함 | 이용안함
21년 세종시민 통근 비율 | 0.352 | 0.648
Chart: 이용 만족도
| 만족 | 불만족 | 보통
이용 만족도 | 0.332 | 0.332 | 0.336
Chart: 불만족 이유
| 출/퇴근시간혼잡 | 차량 내부 불결 | 배차간격 김 | 정류소까지 거리가 멈 | 운전기사 불친절 난폭운전 | 비싼 요금 | 승차시간 김 | 기타
불만족 이유 | 5.8 | 3 | 57.7 | 11 | 8.1 | 1.8 | 8.5 | 4.1
출처: 2021년 세종특별자치시 사회조사 결과 요약본
| 대중교통 문제점 - 1. 배차간격이 김

## Slide 9
Chart: 이용 만족도
| 만족 | 불만족 | 보통
이용 만족도 | 0.332 | 0.332 | 0.336
Chart: 시외/고속버스
| 이용함 | 이용안함
시외/고속버스 | 0.211 | 0.789
Chart: 불만족 이유
| 필요한 시간대 미운영 | 차량 내부 불결 | 터미널까지 거리가 멀어서 | 운전기사 불친절 난폭운전 | 비싼요금 | 승차시간 김 | 기타
불만족 이유 | 57.5 | 2.6 | 17.6 | 2.8 | 6.7 | 6.2 | 8.5
출처: 2021년 세종특별자치시 사회조사 결과 요약본
| 대중교통 문제점 – 2. 필요한 시간대 미운영

## Slide 10
Chart: BRT버스
| 이용함 | 이용안함
BRT버스 | 0.277 | 0.723
Chart: 이용 만족도
| 만족 | 불만족 | 보통
이용 만족도 | 0.522 | 0.2 | 0.278
Chart: 불만족 이유
| 출/퇴근시간혼잡 | 차량 내부 불결 | 배차간격 김 | 운전기사 불친절 난폭운전 | 비싼요금 | 승차시간 김 | 정류소까지 거리가 멈 | 기타
불만족 이유 | 11.4 | 1.1 | 30.9 | 4.9 | 13.8 | 6.2 | 30.2 | 1.5
출처: 2021년 세종특별자치시 사회조사 결과 요약본
| 대중교통 문제점 – 3. 필요한 위치에 정류장 부재

## Slide 11
출/퇴근 시간인 8시와 18시 부근에 가장 많은 인원이 몰리는 것을 확인할 수 있음.
| 출퇴근 시간에 발생하는 혼잡 상황

## Slide 12
세종시 대중교통의 문제점
교통 복지 강화 시급
세종시 인구 밀집 지역 출퇴근 버스 노선 설계
배차 간격
운행 시간
출퇴근 시간 혼잡
정류장 위치
세종시 주민들의 편의 증대
대중교통 이용 활성화
뒷받침되지 못하는 세종시의 좁은 도로 상태
세종시 내 인구 밀집 지역

## Slide 13
기대효과
대중교통 수송분담률 상승
탄소배출 저감 효과
세종시, 2025년부터 시내버스 요금 전면 '무료'
>> 근본적인 세종시 내 대중교통의 문제점은 개선 불가능하다고 판단
무료화 정책을 통한 대중교통 이용률 증가 기대
| 무료화로는 개선될 수 없는 대중교통 문제점

## Slide 14
출퇴근 시간 위주 운영
(7:00-10:00 , 17:00-20:00)
버스 노선 4-5km 이내 구간 왕복
인구 밀집 지역 및 대중교통 서비스 불편 지역 위주로 노선 설정
세종 ELT ‘얼른타’ 버스
노선 1
노선 3
노선 2

## Slide 15
정부세종청사남측
반곡동 (수루배마을)
세종연구단지
전통문화 체험관
세종소방서
양지고등학교
한뜰마을 1,2단지
공정거래위원회
정부세종청사
중앙동
노선 1
노선 2
노선 3
가락마을 17,18단지
고운동 커뮤니티센터 북측
아름제2중 (가락마을20단지)
국민건강 보험공단
대법원 등기정보센터
아름동 커뮤니티 센터
도램마을
8,10단지
성금교차로 (세종포스트빌딩)
정부세종청사북측
첫마을5단지
첫마을4단지
새뜸마을 5,8단지
새롬동 커뮤니티센터
새뜸마을 7,10단지
가온마을 4,7단지
다정동 커뮤니티센터
가온마을 6,9단지
어진중학교 (가재마을9단지)
정부세종청사남측
정부세종청사북측
가락마을 22단지

## Slide 16
두루타 버스 이용대상은 주로 고령층으로, 주민이동편의를 위해 생긴 콜버스 (면지역 위주 운행) 앱으로 실시간 예약 시 "대중교통 이용이 불편한 지역“ 에서도 쉽게 이용 가능
셔클 정해진 노선에 따라 다니는 버스 X = 합승해도 되는 택시
수요응답형으로 최적의 운행거리를 따져 호출한 이용객을 태우러 감
면지역 위주 운행 >> 행복도시 + 조치원 시민은 출퇴근용으로 이용 불가
구독형 요금제로 꽤 비싸고, 오히려 사용자가 증가하면서 대기시간이 길어짐 >> 출퇴근용으로 부적합함
| 기존 세종특별자치시 버스 종류

## Slide 17
BRT 바로타 버스 세종시와 주변 도시를 연결하는 광역간선 급행버스
주변 도시로 출퇴근 하는 사람들에게는 적합한 버스
세종시 내 출퇴근용으로는 돌아가는 노선과 긴 배차간격을 지니고 있어 부적합
신설되는 ELT 얼른타 버스
차별성
배차 간격 단축
출퇴근 시간 위주 운행
짧은 노선 길이
밀집 인구 지역 운행
독창성
노선 유연성 : 수요에 따라 노선 조정
마일리지 혜택 도입
친환경 차량 도입
| 기존 세종특별자치시 버스 종류

## Slide 18
세종시 기본 정보 및 버스 노선 정보
구역별 사회 경제 지표와 버스 노선 운행 특성 등을 고려한 합리적 노선 개편 방법
노선 투입의 우선순위를 정하는 방법론으로 활용 가능
분석 구역 설정
각 구역에 해당하는 버스 노선별 변수 측정 (노선용량, 노선밀도, 배차횟수)
구역별 인구 배정
노선 용량
노선 범위
배차 횟수
구역별 인구에 대한 등급지정 (인구가 높을수록 최대등급)
표준화된 각각의 변수에 대한 등급지정 (변수가 낮을수록 최대등급)
각 구역에 배정된 등급의 합계
구역별 링크에 배정 (단, 2-3개의 구역에 걸쳐있는 링크일 경우, 각 등급의 평균)
각 구역별 링크길이에 배정된 등급 계산 = 입계 링크값 도출
링크별 임계링크값
각 구역별 등급
기존 노선 정보
세가지 정보 비교
최적 신규 노선 도출

## Slide 19
목적 함수(Objective Function)
버스 용량(Bus Capacity)
: Capacity score
: Route length
: Population
: Total daily bus seats
현재의 버스 공급 정책이 지역주민의 인구에 비하여 얼마나 제공되는가를 알 수 있는 지표
Min{Travel Time}
: Minimize Travel Time
⇒ 최단시간경로
Max{Pop, Density}
: Maximize Trip Generation Coverage
⇒ 통행인구밀집지역을 운행구역으로 최대한 포함
Min{Route Overlap}
: Serve the underserved area
⇒ 노선중복(overlapping/duplication)을 최소화
구역 | CA
조치원읍 | 16.17996
고운동 | 14.12645
다정동 | 15.33833
종촌동 | 18.7792
반곡동 | 33.98219
새롬동 | 12.83615
도담동 | 84.44475
아름동 | 35.25287
소담동 | 72.40523
보람동 | 75.82536
한솔동 | 29.23483
나성동 | 182.0821
대평동 | 185.3579
어진동 | 213.6264
해밀동 | 206.3086
- 인구 대비 운행 노선 버스 좌석수를 의미
해당 구역은 인구 밀집 지역 순으로 산출

## Slide 20
버스 운행 횟수(Bus Route Frequency)
Frequency score
: Total number of buses
배차간격과 관련 있는 지표로서 버스 대기시간 정도를 알 수 있는 지표
버스의 공간적 분포(Bus Coverage)
: Coverage score
: Number of bus stops
: Area
각 구역별 버스 서비스의 접근성 정도를 알 수 있는 지표
- 단위 면적 당 분포되어 있는 버스 정류장의 수
구역 | CO
조치원읍 | 7.890855
고운동 | 9.158879
다정동 | 12.35294
종촌동 | 19.13043
반곡동 | 11.25
새롬동 | 14.86486
도담동 | 12.2549
아름동 | 10.50228
소담동 | 20.51282
보람동 | 13.53383
한솔동 | 4.814815
나성동 | 15.29412
대평동 | 13.15789
어진동 | 16.60377
해밀동 | 7.692308
- 하루동안 구역 내 버스 정류장을 통과한 총 버스 대수
구역 | F
조치원읍 | 485
고운동 | 384
다정동 | 393
종촌동 | 384
반곡동 | 544
새롬동 | 321
도담동 | 871
아름동 | 571
소담동 | 629
보람동 | 569
한솔동 | 419
나성동 | 986
대평동 | 992
어진동 | 1087
해밀동 | 571

## Slide 21
구역별 Capacity Score
구역별 Coverage Score
구역별 Frequency Score
현재 버스서비스수준(버스용량, 버스정류장밀도, 운행횟수)과 버스이용도를 결합한 서비스 이용도 지수
인구밀도가 높은 지역이면서, Capacity, Coverage, Frequency 값들이 적을수록 버스 서비스 공급이 필요한 지역으로 판단
Rescaling :
지역 대중교통 이용도 지수(LITA: Local Index of Transit Availability)

## Slide 22
Maximaization
Population =if(Tazi>27000,"5",if(Tazi>22000,"4",if(Tazi>17000, "3",if(Tazi>12000,"2","1"))))
구역별 LITA Score
No.TAZ | 인구수 | Index | Capacity | Index | Coverage | Index | Frequency | Index | Total Index
조치원읍 | 41529 | 5 | 2.1747 | 5 | 1.907 | 4 | 2.4857 | 4 | 18
고운동 | 35172 | 5 | 2.148 | 5 | 2.2012 | 4 | 2.0821 | 5 | 19
다정동 | 28550 | 5 | 2.1637 | 5 | 2.9424 | 3 | 2.1181 | 4 | 17
종촌동 | 28381 | 5 | 2.2084 | 4 | 4.5152 | 1 | 2.0821 | 5 | 15
반곡동 | 28139 | 5 | 2.4059 | 4 | 2.6865 | 3 | 2.7214 | 3 | 15
새롬동 | 26560 | 4 | 2.1312 | 5 | 3.5254 | 2 | 1.8304 | 5 | 16
도담동 | 25419 | 4 | 3.0614 | 3 | 2.9197 | 3 | 4.0279 | 2 | 12
아름동 | 23583 | 4 | 2.4224 | 4 | 2.513 | 3 | 2.8293 | 3 | 14
소담동 | 21850 | 3 | 2.905 | 3 | 4.836 | 1 | 3.061 | 3 | 10
보람동 | 18986 | 3 | 2.9494 | 3 | 3.2165 | 2 | 2.8213 | 3 | 11
한솔동 | 18370 | 3 | 2.3442 | 4 | 1.1932 | 5 | 2.222 | 4 | 16
나성동 | 13354 | 2 | 4.3297 | 2 | 3.625 | 2 | 4.4873 | 1 | 7
대평동 | 11262 | 1 | 4.3722 | 2 | 3.1292 | 2 | 4.5113 | 1 | 6
어진동 | 11211 | 1 | 4.7394 | 1 | 3.9289 | 1 | 4.8909 | 1 | 4
해밀동 | 8953 | 1 | 4.6443 | 1 | 1.8609 | 5 | 2.8293 | 3 | 10
지역 대중교통 이용도 지수(LITA: Local Index of Transit Availability)
Maximaization
Population =if(Tazi>27000,"5",if(Tazi>22000,"4",if(Tazi>17000,"3",if(Tazi>12000,"2","1"))))
Minimization
Capacity =if(Tazi>4.4,"1",if(Tazi>3.2,"2",if(Tazi>2.7,"3",if(Tazi>2.2,"4","5"))))
Coverage =if(Tazi>3.9,"1",if(Tazi>3.1,"2",if(Tazi>2.5,"3",if(Tazi>1.9,"4","5"))))
Frequency =if(Tazi>4.1,"1",if(Tazi>3.4,"2",if(Tazi>2.6,"3",if(Tazi>2.1,"4","5"))))

## Slide 23
: the maximum value of of all segments
: the optimization score of segment
: length of the segment in kilometers
Link ID | Li | Si | Smax/Si | Impedance Length(Ci) | -> | Ci Round(3)
1001 | 1.1 | 12.5 | 0.6578947 | 0.723684211 |  | 0.724
1002 | 1.1 | 12.5 | 0.6578947 | 0.723684211 |  | 0.724
1003 | 0.9 | 10.5 | 0.5526316 | 0.497368421 |  | 0.497
1004 | 2.8 | 8.5 | 0.4473684 | 1.252631579 |  | 1.253
1005 | 3.1 | 11 | 0.5789474 | 1.794736842 |  | 1.795
1006 | 2.4 | 6.5 | 0.3421053 | 0.821052632 |  | 0.821
1007 | 1.9 | 11.5 | 0.6052632 | 1.15 |  | 1.15
1008 | 1.2 | 16 | 0.8421053 | 1.010526316 |  | 1.011
1009 | 0.9 | 16.5 | 0.8684211 | 0.781578947 |  | 0.782
1010 | 1.7 | 11.5 | 0.6052632 | 1.028947368 |  | 1.029
1011 | 1.9 | 5.5 | 0.2894737 | 0.55 |  | 0.55
1012 | 1.7 | 10.5 | 0.5526316 | 0.939473684 |  | 0.939
1013 | 1.2 | 16 | 0.8421053 | 1.010526316 |  | 1.011
1014 | 1.3 | 9.5 | 0.5 | 0.65 |  | 0.65
1015 | 1.5 | 17 | 0.8947368 | 1.342105263 |  | 1.342
1016 | 1.6 | 19 | 1 | 1.6 |  | 1.6
1017 | 3.5 | 14.5 | 0.7631579 | 2.671052632 |  | 2.671
1018 | 1.6 | 14.5 | 0.7631579 | 1.221052632 |  | 1.221
1019 | 1.3 | 13 | 0.6842105 | 0.889473684 |  | 0.889
1020 | 2.1 | 16.5 | 0.8684211 | 1.823684211 |  | 1.824
1021 | 1.8 | 11 | 0.5789474 | 1.042105263 |  | 1.042
1022 | 1.5 | 8 | 0.4210526 | 0.631578947 |  | 0.632
1023 | 1.3 | 4 | 0.2105263 | 0.273684211 |  | 0.274
1024 | 4.5 | 9.5 | 0.5 | 2.25 |  | 2.25
1025 | 11 | 14 | 0.7368421 | 8.105263158 |  | 8.105
1026 | 12 | 18.5 | 0.9736842 | 11.68421053 |  | 11.684
앞서 구한 Total Index 값을 이용하여 지수값(Si)를 부여
이때, 지수값은 링크 기반 지수값으로 변환하기 위해 각 존내 버스 노선링크 길이에 따라 링크저항계수를 산출
링크 저항 계수(Impedance Length)

## Slide 24
*다익스트라 알고리즘: 도로 교통망 등에서 나타낼 수 있는 그래프로, 꼭짓점 간의 최단 경로를 찾는 알고리즘.
신설노선(안) 생성(Dijkstra’s Algorithm)
지역내 버스노선체계 내에서 새로운 버스노선투입이 필요한 기종점 교통존을 파악하여 기종점간 링크의 링크저항계수값이 최소값을 갖는 최적노선을 도출

## Slide 25
신설노선(안) 생성(Dijkstra’s Algorithm)
- 노선1 주요 정류장: 반곡동(수루배마을)  양지고등학교  정부세종청사중앙동
- 노선2 주요 정류장: 첫마을5단지  새롬동커뮤니티센터  다정동커뮤니티센터  정부세종청사남측
- 노선3 주요 정류장: 가락마을17,18단지  아름동커뮤니티센터  도램마을8,10단지  정부세종청사남측